## Slide 1: Fósforo
Prof. Dacley
Qualidade de água
Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD
Faculdade de Ciências Agrárias – FCA
Engenharia de Aquicultura

## Slide 2
Assim como o N, o P é extremamente importante na produtividade primária aquática;
P  nutriente essencial à vida animal e vegetal
    Molécula ATP, presente nos ácidos nucleicos (DNA e RNA) e nos fosfolipídios das membranas celulares.
      Portanto, sem P, não há vida.

## Slide 3
Os vegetais aquáticos, fitoplâncton e macrófitas assimilam o P diretamente da água;
Os animais aquáticos obtêm a quantidade de P necessária ao seu metabolismo pela ingestão (matéria vegetal, animal e ração)
Em viveiros/reservatórios, o maior local de deposição de P é o sedimento.
Embora essencial, é necessário ter cautela!

## Slide 4: Modelo de retenção de P e N para peixes
Taxas esperadas de retenção e excreção de nitrogênio e fósforo ingeridos como alimentos por peixes, nas formas sólidas ou solúveis. Fonte: Cyrino (2012)

## Slide 5
Conteúdo de P na Ração 1,3% 1 tonelada de ração contém 13kg P | 
Taxa de conversão alimentar aparente | Quantidade de P fornecida ao peixe
2,0:1,0 | P na ração = 26 kg
2,5:1,0 | = 32,5 kg
3,0:1,0 | = 39 kg
3,5:1,0 | = 45,5 kg
Conteúdo de P na tilápia = 0,34% PV = 3,4 kg por T de peixe | 
Taxa de conversão alimentar aparente | Perda de P ao ambiente
2,0:1,0 | 26 – 3,4 = 22,6 kg /T peixe produzido
2,5:1,0 | 32,5 – 3,4 = 29,1 kg /T peixe produzido
3,0:1,0 | 39 – 3,4 = 35,6 kg /T peixe produzido
3,5:1,0 | 45,5 – 3,4 = 42,1 kg /T peixe produzido
Estimativa das perdas de P para o ambiente em criação intensiva (TR), sob diferentes taxas de conversão alimentar. (Beveridge, 1991).
Se a C.A. aumentar, reduzirá a capacidade de suporte!
1 TR = 500 kg peixe  500 TR = 250 T peixe  quantos kg P será lançado?

## Slide 6
O que fazer para reduzir o lançamento P?
  Aumentar a digestibilidade rações;
  Inclusão fitase;
  Melhorar o manejo alimentar e os alimentos.
Lembrando: o lançamento de P
Aumento algas (bloom algal)
Variação do pH
Falta de oxigênio

## Slide 7: Formas de fósforo na água
Podem ser encontrados na água na forma de compostos orgânicos e inorgânicos, tanto na forma particulada quanto dissolvida.
A) Fósforo orgânico particulado: encontrado nos seres vivos, como o plâncton e nos detritos orgânicos como o plâncton morto, fezes de animais, etc. Esses detritos ao serem decompostos pelas bactérias, têm seu tamanho reduzido até tornarem-se P orgânico dissolvido.

## Slide 8
B) Fósforo orgânico dissolvido: é a matéria orgânica de tamanho inferior a 0,45 µm que ocorre em solução na água. Formado por fosfoproteínas, fosfolipídios e carboidratos fosfatados.

## Slide 9
Fósforo inorgânico particulado: Qualquer material mineral que contenha P. na natureza, a rocha fosfatada mais comum é a apatita  libera P na água por lixiviação.

## Slide 10
Fósforo inorgânico dissolvido (ortofosfato – P-orto): Ocorre quando as partículas do fósforo inorgânico particulado atingem tamanho inferior a 0,45 µm.
Além da lixiviação da apatita, o ortofosfato também pode surgir na água ao final do processo de decomposição da matéria orgânica, por ação das bactérias de decomposição.

## Slide 11: Com relação ao ortofosfato:
Existem 4 formas químicas de ortofosfato, que se relacionam com o pH da água.
  Em águas muito ácidas (pH < 3,0) predomina o H3PO4;
  Em águas moderadamente ácidas (pH 4,0 a 6,0), predomina a forma H2PO4-;
  Quando o pH da água está entre 7,0 e 9,0, predomina a forma HPO4-2;
  Quando o pH da água for superior a 10,0, predomina PO4-3

## Slide 12: P como indicador da qualidade de água
A qualidade de água de um reservatório pode ser avaliada pela concentração de P total;
De forma geral, quanto maior a concentração de P, pior a qualidade da água;
Águas classificadas como “boa, muito boa e excelente” devem apresentar menos de 30 µg de Pt/L. Quando a concentração de Pt atinge ou supera 60 µg /L, a água passa a ser classificada como “inferior” ou “pobre”.

## Slide 13: Concentração Pt na água
0
10
30
60
150
µg P/L
Excelente, muito boa
Boa
Média
Inferior

## Slide 14
De acordo com a resolução Conama 357/2005 – águas públicas (reservatórios) destinados a aquicultura podem ter no máximo 30 µg/L em ambientes lênticos e até 50 µg/L para ambientes intermediários.
    O limite se dá em função dos usos múltiplos da água
Em viveiros para fins produtivos a concentração de Pt máxima pode ser até 500 µg/L (0,5 mg/L), com melhores valores entre 200 e 300 µg/L.

## Slide 15: Método de aferição
Google
Alfakit
https://www.youtube.com/watch?v=Ch2eCZTB3SI

## Slide 16: Capacidade de suporte
Critérios para implantar uma piscicultura em TR:
Profundidade
Existência de acesso
Abastecimento público
Áreas indígenas
Áreas com ondas
Áreas de lazer
Navegação
Áreas de desova e berçários;
Corpo principal do reservatório
10) Lançamentos de efluentes
11) Capacidade de suporte

## Slide 17
Definição
Número máximo de indivíduos que um dado ambiente pode suportar (Odum, 1988)
É o nível máximo de produção aquícola que um dado ecossistema pode sustentar, sem extrapolar certos limites aceitáveis de indicadores de eutrofização (Starling, 2006)

## Slide 19
Diemer (2016)

## Slide 20
Diemer (2016)

## Slide 24
Diemer (2016)

## Slide 26
Guimarães e Guimarães (2013)

## Slide 27
1)

## Slide 28
2) Calcular ΔP
ΔP = P permitido legislação – P médio obtido
ΔP = 0,03 – 0,019 mg/L
ΔP = 0,011 mg/L  11 mg/m3

## Slide 29
3) Calcular ᵨ (taxa de renovação da água do ambiente em número de vezes/ano)
ᵨ = dias do ano/ tempo em dias para renovar a água do reservatório (fornecido pela hidroelétrica)
ᵨ =
ᵨ = 14

## Slide 30
4) Calcular R (coeficiente de sedimentação do fósforo)
R =
R =
R = 0,19

## Slide 31
L = ΔP
5) Calcular capacidade de suporte
L = 0,011 mg/L
Z = 12 metros de profundidade média
L = 2,28 g de P/ano

## Slide 32
6) Multiplicar pela área – capacidade suporte local
CS = Área x L
CS = 5.025.747 m2 x 2,28 g P/ano
CS = 11.465.525 g P/ano
CS = 11.465 kg P/ano

## Slide 33: 7) Quantos kg de peixe posso criar nessa área?

## Slide 34
= produção peixe/ano
= 629,9 toneladas
Quantos TR podemos instalar na área?
Volume TR = 5m3 (útil)
Densidade = 100 kg/m3
1 TR ------ 0,5 T
x TR ------- 630 T
X = 1260 TR

## Slide 35: Exercício
Meses | P-Total (mg/L)
Janeiro | 0,019
Fevereiro | 0,016
Março | 0,017
Abril | 0,014
Maio | 0,015
Junho | 0,027
Julho | 0,028
Agosto | 0,022
Setembro | 0,024
Outubro | 0,025
Novembro | 0,027
Dezembro | 0,021
Média | 
Utilizem as mesmas condições anteriormente analisadas

## Slide 36: Índice de estado trófico
Avalia a qualidade de água quanto ao enriquecimento de nutrientes
Objetivo: simplificar uma série de parâmetros em valores inteiros, tornando-se ferramenta utilizada para gerenciamento da qualidade da água
Modelo Clássico: Carlson (1973) modificado por Toledo Júnior et al., (1983) - Reservatórios
Transparência, clorofila e fósforo total

## Slide 37
IET Ds =
IET Cl =
IET Pt =
IET médio =

## Slide 38: Para a classificação são adotados os seguintes critérios:
Estado trófico | Critério
Oligotrófico | IET < 44
Mesotrófico | IET< 44 IET ≤54
Eutrófico | IET > 54

## Slide 39: Exercício
Meses | P-total (mg/L) | Clorofila a (mg/L) | Transparência (m)
Janeiro | 0,046 | 0,006 | 2,86
Fevereiro | 0,030 | 0,030 | 2,32
Março | 0,030 | 0,003 | 1,78
Abril | 0,066 | 0,026 | 2,32
Maio | 0,043 | 0,003 | 2,68
Junho | 0,090 | 0,003 | 2,45
Julho | 0,340 | 0,013 | 1,00
Agosto | 0,041 | 0,005 | 1,65
Setembro | 0,101 | 0,003 | 2,03
Outubro | 0,014 | 0,006 | 2,00
Novembro | 0,014 | 0,002 | 1,93
Dezembro | 0,051 | 0,005 | 1,11
Média | 72,16 | 8,75 | 2,01

## Slide 40: IET Disco de Secchi
IET Ds =
IET Ds =
IET Ds = 76,50

## Slide 41: IET clorofila a
IET Cl =
IET Cl =
IET Cl = 10 . (6 – (0,81))
IET CL = 51,84

## Slide 42: IET fósforo
IET Pt =
IET Pt =
IET Pt = 59,22

## Slide 43: IET médio
IET médio =
IET médio =
IET médio = 61,2
Estado trófico | Critério
Oligotrófico | IET < 44
Mesotrófico | IET< 44 IET ≤54
Eutrófico | IET > 54

## Slide 44: Para rios: modelo de Lamparelli (2004)
Leva em consideração apenas clorofila a e fósforo total.
IET Cl =
IET Pt =
IET médio =

## Slide 45
Estado trófico | Critério
Ultraoligotrófico | IET < 47
Oligotrófico | 47 < IET < 52
Mesotrófico | 52 < IET < 59
Eutrófico | 59 < IET < 63
Supereutrófico | 63 < IET < 67
Hipereutrófico | IET > 67
Seguindo os mesmos dados anteriormente, apenas com as fórmulas novas, temos:
IET médio = 58,87

## Slide 46: Considerações finais
P é um elemento importante no ambiente, mas o excesso é um problema;
Capacidade de suporte e índice de estado trófico são baseados nele;
Uma ferramenta para reduzir o lançamento, é o manejo alimentar adequado.