## Slide 1: pH das águas de criação de organismos aquáticos
Prof. Dacley
Qualidade de água
Universidade Federal da Grande dourados – UFGD
Faculdade de Ciências Agrárias – FCA
Engenharia de Aquicultura

## Slide 2: definição
O pH (potencial hidrogeniônico), é uma medida da [ ] de íons H+ na água.
pH é o logaritmo negativo da [H+] presente na água, e expressa a acidez ou alcalinidade de um líquido.
pH = - log [H+]

## Slide 3
Uma concentração típica de íons H+ nas águas naturais é de 0,000001 mol/L
  Muito difícil trabalhar com valores tão baixos
    1909, Sorensen criou o conceito de pH

## Slide 4
0,000001
pH = - log [0,000001]
pH =
O que isso quer dizer?
O pH 6,0 expressa que a água contém 0,000001 mol de H+ por litro de água.
Colocar na fórmula

## Slide 5
Usualmente, a escala do pH vai do 0 ao 14, sendo que o 7,0 é o valor neutro (a água não é ácida nem básica), ou seja contém o mesmo número de mols de H+ e OH- por litro de água.
14,0
Redução crescimento;
Reprodução;
Etc.
0,0
4,0
6,5
7,0
9,0
11,0
estresse
estresse
Ideal para a maioria org. aquáticos
Alcalinidade letal
Acidez letal

## Slide 6: Porque os organismos aquáticos preferem pH próximo ao 7,0?
A razão biológica ocorre porque o pH do sangue desses animais tem pH de 7,4.
7,4 é o valor ótimo de atividade enzimática, ou seja, se o pH do meio coincidir com o ótimo enzimático, esses animais terão boa atividade natatória, bom aproveitamento dos nutrientes, rápido crescimento, etc.
A eficiência da ação enzimática cai a medida que o pH celular se afasta do valor ótimo.

## Slide 7
Amônia é dividida em:
NH3  tóxica
NH4  menos tóxica
NH3 + NH4 = Amônia total
Relação pH e amônia

## Slide 8
A amônia não ionizada (NH3  tóxica) se torna mais abundante em pH alcalino;
O ácido sulfídrico (H2S) aumenta em pH ácido.
0,0
7,0
14,0
Ácido
Neutro
Básico
[H2S]
[NH3]
Escala do pH

## Slide 9: Relação amônia tóxica e pH

## Slide 10: Alcalinidade da água
É a medida da capacidade da água em neutralizar ácidos (ou, neutralizar o pH);
Tecnicamente, a alcalinidade confere um uma capacidade de tamponamento à água, impedindo grandes e rápidas variações de pH;
Possui a unidade de medida expressa em equivalentes de carbonato de cálcio (mg de CaCO3/L);
Íons bicarbonato (HCO3-) e carbonato (CO3-2) são os principais responsáveis pela alcalinidade na água dos viveiros.

## Slide 11
Em tanques com baixa alcalinidade, a eficiência de adubação é reduzida, o que prejudica o desenvolvimento do fitoplâncton, e isso pode prejudicar a incorporação de O2 por fotossíntese.
Por isso, nesse tipo de sistema, é importante aplicar calcário para elevar a alcalinidade antes da adubação
20,0
40,0
300,0
CaCO3/L
Alcalinidade ideal = 40 mg de CaCO3/L água. (boa capacidade tampão).
Abaixo de 20 mg de CaCO3/L é baixa
[fito] = O2

## Slide 12
Baixa alcalinidade pode proporcionar variações no pH ao longo do dia por proporcionar um meio com baixa capacidade tampão (desequilíbrio ácido-base).
A noite, cessa-se a fotossíntese, continuando apenas os processos de respiração do fito e dos demais organismos presentes no viveiro.
Há um aumento na [ ] de gás carbônico (CO2), que reage com a água (H2O) formando ácido carbônico (H2CO3)
Reduz o pH
(é um ácido)

## Slide 13
300,0
20,0
120,0
180,0
200,0
mg de CaCO3 / L
Ideal para criação peixes de água doce
Ideal para criação camarões de água doce
Adequado para criação de peixes marinhos e estuarinos
Prejudicial para criação camarões de água doce
Relação alcalinidade da água no comportamento de algumas sp. de cultivo

## Slide 14: Dureza da água
Está determinada pelo conteúdo de sais de cálcio e de magnésio presentes na água (Ca e Mg).
300,0
20,0
110,0
200,0
Ideal crescimento peixes
Ideal crescimento M. rosenbergii
Inibição crescimento M. rosenbergii

## Slide 15
Classificação da água de acordo com o grau de dureza:
0 – 75 mg/L = branda
75 – 150 mg/L = moderadamente dura
150 – 300 mg/L = dura
300 ou mais mg/L = extremamente dura
Esta classificação não tem aplicação biológica, somente é importante em termos de tratamento de água

## Slide 16
Nota: a dureza da água para camarões marinhos e de águas salobras é um parâmetro irrelevante, pois a dureza da água do mar tem média de 6.600 mg/L de sais de Ca+ e Mg+

## Slide 17: Acidez da água
É a [ ] total de ácidos tituláveis (que podem ser neutralizados com bases), expresso em mg/L de equivalentes de carbonato de cálcio.
Do ponto de vista de aquicultura, a acidez mensurável tem pouco interesse quando a água apresenta certa alcalinidade.

## Slide 18: Capacidade buffer ou tampão
São as substâncias que em solução na água oferecem resistência as variações de pH, quando ácidos ou bases são incorporados ao sistema.
Em águas naturais o CO2 é liberado pelos processos respiratórios do fitoplâncton e dos demais organismos, assim como adicionado da atmosfera por difusão.

## Slide 19
Processos fisiológicos como respiração e fotossíntese injetam e removem, diariamente, grandes quantidades de oxigênio e gás carbônico nos sistemas aquícolas.
Devido à reação ácida do gás carbônico na água, pode haver flutuações diárias nos valores de pH.

## Slide 20: Flutuação diária pH no viveiro
pH
9,5
9,0
8,5
8,0
7,5
7,0
6:00
12:00
18:00
24:00
6:00
12:00
18:00
24:00
pH
CO2
Animais Respiram = CO2 e pH;
Fitoplâncton Produz O2 = CO2 e pH
Durante o dia = retira CO2;
Durante a noite = aumenta CO2

## Slide 21
A remoção do CO2 da água provoca aumento do pH (torna o ambiente mais alcalino)
Em ambientes de cultivo, onde o fito costuma proliferar em grandes quantidades (bloom algal), o pH pode aumentar bastante devido a liberação dos íon hidroxila (OH-), resultante da hidrólise do bicarbonato (HCO3), realizado pelas células vegetais para a obtenção do CO2.
As plantas retiram o CO2 para a produção do O2

## Slide 22
HCO3
OH-
+
CO2
Fito utiliza para produzir O2
Sobra no viveiro
Eleva pH
Para as plantas produzirem oxigênio:
Hidrolisar o bicarbonato
Imagens: Google

## Slide 23
< 20 mg/L
40 – 300 mg/L
moderada
Sistema buffer de bicarbonato evita estas mudanças repentinas de pH
Se [OH-] aumenta, irá reagir com HCO3; formando CO2 + H2O.
Mantém equilíbrio sistema

## Slide 24: Relação pH com os organismos aquáticos
Organismos heterotróficos (bactérias e animais) interferem sobre o pH, em geral, abaixando-o.
Isso ocorre devido aos processos de decomposição e respiração. Há Liberação de CO2 e por hidrólise H2CO3 e H+
CO2 + H2O = H2CO3 = H+ + HCO3

## Slide 25
Se isso ocorrer, o tecido branquial é o principal prejudicado pela acidez;
A quantidade de muco branquial irá aumentar e o excesso interfere no intercâmbio gasoso e iônico
Desequilíbrio ácido-básico
[NaCl] sangue
Distúrbio osmótico

## Slide 26: Fotossíntese
A remoção do CO2 tende a deslocar o equilíbrio CO2 – HCO3 – CO3, resultando em aumento do íon HCO3, para gerar mais CO2 e CO3.
2 HCO3 = CO2 + CO3 + H20
Para manter o equilíbrio com o bicarbonato, os íons CO3 se dissociam, gerando um íon HCO3 e uma hidroxila (OH). Como são necessários a dissociação de 2 íons HCO3 para formar mais CO2 e CO3 e a dissociação do CO3 gera apenas um íon HCO3 , o bicarbonato é, pouco a pouco, exaurido do sistema.
CO3 + H20 = HCO3 + OH

## Slide 27
A presença de íons Ca+ e Mg+ livres na água (componentes da dureza), é de fundamental importância para o funcionamento do sistema tampão. Esses íons ajudam na imobilização dos íons CO3, formando compostos menos solúveis, como precipitados de CaCO3 e MgCO3. deste modo, menos íons CO3 estarão livres na água para dissociar HCO3 e OH, atenuando a elevação do pH da água, mesmo em períodos de intensa atividade fotossintética.

## Slide 28: Respiração
Durante o período noturno, o processo se inverte. A respiração planctônica e dos peixes remove oxigênio e injeta uma considerável carga de CO2 no sistema.
Quando a concentração de CO2 aumenta, o equilíbrio entre CO2 e HCO3 é mantido graças ao aumento na concentração de íons H+, ou seja, uma redução no pH do sistema. Isso explica a relação inversa entre o pH e concentração de CO2 na água. O aumento da concentração de CO2 resulta em liberação de íons H+ causando uma redução no pH da água.

## Slide 29
Em águas com sistema tampão funcional, o aumento na concentração de íons H+ é compensado pela solubilização do CaCO3 e do MgCO3 precipitados, principais reservas de CO3 no sistema. Os íons CO3 livres na água vão se dissociar, gerando HCO3 e OH. Tanto o HCO3 como a OH irão neutralizar os íon H+ gerados pela constante entrada e dissociação de CO2 no sistema.

## Slide 30: Outras funções do sistema tampão
Liberar CO2 para os processos fotossintéticos.
Águas com reduzida alcalinidade (baixo poder tampão) são normalmente pouco produtivas, principalmente devido à limitação na disponibilidade de CO2 para suporte de intensa atividade fotossintética.

## Slide 31: Gás carbônico
Devem ser monitorados semanalmente quando houver viveiros intensivamente arraçoados e baixos níveis de oxigênio dissolvido. Geralmente é monitorado ao amanhecer, horário onde sua concentração é mais alta. Quando a concentração de oxigênio dissolvido for adequada, os peixes podem tolerar até 10 mg/L de CO2.

## Slide 32: Solubilidade de nutrientes em f(x) pH
Fósforo  pH desempenha papel fundamental na disponibilidade.
  Importante para fitoplâncton
      Produção O2
Quando aumenta o pH o fósforo é adsorvido pelo Cálcio presente na água;
Quando pH diminui, o fósforo junta-se ao ferro e alumínio;
Em pH próximo a 6,5, encontra-se em solução, livre e amplamente disponível para as algas.

## Slide 33
6,5
Básico
Ácido
Junta-se ao
Fe e Al
Adsorvido pelo Ca
Além do fósforo, em pH 6,5, ferro, cobre, manganês e zinco também tornam-se bastante solúveis.
14,0
0,0

## Slide 34: Ácido sulfídrico
Se aumentar o acúmulo de matéria orgânica no fundo do viveiro e ocorrer condição anaeróbica ocorre formação do ácido sulfídrico (H2S).
Ambientes com O2  S oxidado como sulfato
Ambientes sem O2  S sofre redução
  forma H2S

## Slide 35
Em viveiros construídos sobre salinas, há grande [ ] de pirita de ferro (FeS)
Se expostos ao ar converte-se em ácido sulfúrico
Muito tóxico!

## Slide 36: Correção da qualidade da água
Calagem: Técnica na qual é aplicado um composto rico em cálcio, ou que apresenta combinação de cálcio e magnésio em sua composição. Estes compostos elevam a alcalinidade, a dureza e reduzem a variação do pH.
Principalmente utilizado para correção do pH da água e melhoria do sistema tampão. Normalmente, águas com pH<6,5, baixa alcalinidade e dureza total devem receber a calagem.

## Slide 37
Preferencialmente se faz uma aplicação de preparo antes do início da criação, e se necessários aplicações corretivas ao longo do período de criação dos animais.

## Slide 38: Corretivos
Os corretivos mais comuns são calcário, cal virgem, cal hidratada e gesso.
Contribuem para elevar o pH
Sulfato de alumínio baixa o pH;
Bicarbonato de sódio aumenta a alcalinidade.

## Slide 39: Calcário agrícola
É o material mais utilizado em calagem, devido ao preço e disponibilidade no mercado.
Composto por CaCO3, CaMg(CO3)2 ou uma mistura desses compostos, o calcário agrícola apresenta uma reação lenta e prolongada na água (suave elevação do pH), sendo bastante seguro na aplicação em tanques e viveiros com peixes.

## Slide 40: Cal virgem
O óxido de cálcio e/ou magnésio (CaMgO2), tem ação cáustica, portanto deve ser aplicado com cautela, evitando-se a inalação e o contato do produto com a pele, olhos e mucosa do aplicador.
Eleva a temperatura (por ser óxido) e o pH (rapidamente)

## Slide 42: Cal hidratada
O hidróxido de cálcio CaMg(OH)4, tem sido bastante utilizado nesse procedimento de calagem. Porém deve se evitar aplicação de doses elevadas, pois possui um rápido efeito na água (eleva o pH rapidamente), mas por ser hidróxido, não eleva a temperatura.
Normalmente, é utilizada na calagem de fundo, funcionando simultaneamente como medida profilática para eliminação de parasitos, bactérias e peixes indesejáveis que ficarem nas poças d’água.

## Slide 43
A incorporação no solo é a melhor forma de calagem (5 a 10 cm de profundidade)
Dependendo o material a ser utilizado, é necessário esperar até 2 semanas para povoar o viveiro.
pH eleva muito!

## Slide 44
Contato com pele, nariz, olhos, etc.
Cuidado!

## Slide 45
A cal virgem e a cal hidratada devem ser utilizadas em quantidades menores, quando comparado ao calcário. São eficientes para corrigir o pH de forma rápida, porém, apresentam curto efeito residual no solo, e a adição na água deve ser cautelosa, pois elevam o pH rapidamente, podendo ocasionar a morte dos animais.

## Slide 46: Gesso
O sulfato de cálcio, é uma prática alternativa, sendo eficiente e barata para reduzir a turbidez, elevar os valores de dureza sem alterar muito a alcalinidade da água, como consegue fazer decantar as partículas, pode reduzir a concentração de fósforo solúvel na água e a abundância de fitoplâncton.
Para controle de turbidez, de 250 a 500 g/m3
Para elevar a dureza, 18 a 25 g/m3 para elevar 10 mg/L de CaCO3/L

## Slide 48: Benefícios da calagem
Incrementa o pH e a alcalinidade das águas ácidas para níveis desejáveis (buffer);
Incrementa a disponibilidade de carbono para processos fotossintéticos;
Incrementa o pH do lodo do fundo dos tanques para níveis apropriados e, consequentemente, diminui a capacidade do lodo de adsorver os nutrientes que são úteis para as plantas (fosfatos);

## Slide 49
Propicia um ambiente favorável ao crescimento microbiano (acelera a decomposição da matéria orgânica dos sedimentos);
Serve como recurso direto de cálcio solúvel para os organismos que fazem parte do alimento natural do tanque;
Ajuda a clarificar as águas turvas (melhorando entrada de luz)
Serve como desinfetante do tanque

## Slide 50: Correção do pH
Fonte: Sheleder e Skrobot (2016)

## Slide 51
ou gesso

## Slide 56: Doses de calcário
pH da mistura solo:água (1:1) | Dose inicial (kg/1.000 m2) |  | 
 | Calcário agrícola | Cal hidratada | Cal virgem
Menor que 5 | 300 | 220 | 170
5 a 6 | 200 | 150 | 110
6 a 7 | 100 | 75 | 55

## Slide 57: Considerações finais
pH é uma medida que deve ser feito constantemente e adequada durante a criação se necessário;
Oscilações de pH não são benéficas aos organismos criados;
Alcalinidade contribui para estabilização do pH;
Medidas de manejo adequadas!